# Общие условия для регулировки зазора:

ВНИМАНИЕ! Для регулировки зазора необходимо остановить резку, выключить источник питания, через 30-40 секунд выключить компрессор (время охлаждения плазмотрона). Категорически запрещается выворачивать плазмотрон при наличии давления воздуха в кабель-шланговом  пакете.

# Инструкция по настройке зазора в плазмотроне П2-400ВР:

Проверить зазор между катодом и соплом, для чего:

- отвернуть мундштук (поз.14);

- снять сопло (поз.16);

- вывернуть катод (поз.12) на расстояние, достаточное для того, чтобы сопло легло "накоротко" на катод;

- замерить

штангенциркулем расстояние от наружней поверхности   сопла   до центральной	части катода (расстояние "а");

- завернуть катод в рабочее положение;

- установить сопло на свое рабочее место;

- снова замерить это же расстояние (расстояние "б");

Разница	между замерами должна быть 0,8-1,2 мм.

Если зазор не соответствует норме (разница      "б"-"а"      не

равна 0,8-1,2 мм), необходимо выставить требуемый зазор, для чего:

- ослабить гайку (поз.2);

- ослабить водоподвод (поз.18,	для

плазмотрона	П2- 400ВР);

Позиции: 1-Электрододержатель, 2-Гайка, 3-Прокладки водоподвода ПП3,  4- Корпус изоляционный, 5-Дефлектор электрододержателя, 6-Прокладки электрододержателя ПП6, 7-Гайка крепления корпуса, 8-Прокладка корпуса изоляционного ПП8, 9-Корпус, 10-Прокладка электрода ПП10, 11-Прокладка корпуса ПП11, 12-Электрод (катод), 13-Прокладка сопла ПП13, 14-Мундштук, 15-

- удерживая		рукой корпус	(поз.4), вращением электрододержателя (поз.1)	изменяя расстояние			"б", добиться   разницы   "б"- "а" равной 0,8-1,2 мм;

- зафиксировать водоподвод   (поз.18, для плазмотрона П2- 400ВР);

- зафиксировать выставленный зазор гайкой (поз.2).

Прокладка   мундштука   ПП15,   16-Сопло,   17-Токоподвод   дежурной   дуги,   18- Водоподвод