### АППАРАТ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

### ВОЗДУШНО – ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ

### «ПУРМ-320А»

Руководство  по эксплуатации

ИЗДЕЛИЕ №____________________

г. Москва  2008г.

СОДЕРЖАНИЕ.

- Описание и работа аппарата____________________________________________  1.

- Технические характеристики___________________________________________   1.

- Комплект поставки____________________________________________________  3.

- Устройство и принцип работы___________________________________________  3.

- Подготовка аппарата к работе___________________________________________  4.

5.4.1.   Проверка работоспособности аппарата___________________________________  4.

5.4.5.2.Регулировка зазора.___________________________________________________  5.

6.         Порядок работы и условия эксплуатации._________________________________  7.

6.9.      Технологические рекомендации._________________________________________  9.

- Возможные неисправности аппарата и способы их устранения________________ 12.

- Организация рабочего места и меры безопасности__________________________  16.

- Техническое обслуживание аппарата______________________________________ 17.

- Упаковка, транспортирование и хранение аппарата _________________________  18.

- Срок службы аппарата и гарантии изготовителя____________________________   19.

- Сведения о рекламациях________________________________________________   19.

- Свидетельство о приемке________________________________________________  20.

- Свидетельство об упаковке______________________________________________   20.

- Приложение. Перечень основных руководящих документов __________________   20.

по организации работ при воздушно-плазменной резке металлов

и эксплуатации электроустановок.

Настоящее руководство устанавливает основные технические параметры и характеристики аппарата для воздушно-плазменной резки металлов «ПУРМ-320 », в дальнейшем «аппарат». Перед началом эксплуатации необходимо тщательно изучить настоящее руководство.

Процесс воздушно-плазменной резки металла связан с применением высокотемпературной плазменной дуги, сопровождается плавлением и испарением металла и его покрытий (грунт, краска и т.п.). При этом возникают следующие вредные и опасные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура поверхностей оборудования и материалов;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень ультразвука;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная яркость света;

- повышенный уровень ультрафиолетовой и инфракрасной радиации;

- воздействие сварочных аэрозолей (химический фактор);

- физические и нервно-психические перегрузки.

Руководство предприятия или частное лицо, эксплуатирующие аппарат, должны организовать работы в соответствии с требованиями руководящих документов по эксплуатации электроустановок и организации работ по плазменной обработке металлов. Перечень основных документов дан в приложении к руководству. Обучение работающих безопасности труда должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

Воздушно-плазменная резка относится к категории работ с вредными условиями труда. К работе на аппарате допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие  допуск не ниже 3 группы по электробезопасности, и прошедшие обучение и проверку знаний по технике безопасности, гигиене труда и правилам пользования средствами индивидуальной защиты. К работам по подключению, ремонту аппарата и комплектующего оборудования допускаются лица имеющие квалификацию электрика по обслуживанию электроустановок с напряжением до 1000В и имеющие допуск не ниже 4 группы по электробезопасности.

1.  РАБОТА АППАРАТА.

1.1.  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1. Аппарат предназначен для разделительной резки нержавеющих сталей, черных и цветных металлов с использованием плазмотрона воздушного охлаждения. Технология резки любой стали и её сплавов на данном аппарате позволяет резать металл толщиной от 0,5мм до 80мм,резку алюминия и его сплавов, а также нержавеющих сталей от 0,5мм до 80мм.

1.1.2.Аппарат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-2.1 по ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от  -10 до +40° С, относительной влажности воздуха до 80 % (при 20°С) и отсутствии воздействия атмосферных осадков на аппарат и разрезаемый металл.

1.1.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование аппарата в следующих условиях:

-во взрывоопасной и пожароопасной среде, насыщенной парами горючих газов и жидкостей (бензин, ацетон, этиловый спирт и т.п. );

-при концентрации взрывоопасной, пожароопасной или токопроводящей пыли сверх допустимых пределов;

-наличие на месте работы легковоспламеняющихся материалов (дерево, ткани и т.п.)

-в среде агрессивных газов и паров, разрушающих цветные металлы и изоляцию проводов и кабелей.

1.1.4. В соответствии с ГОСТ 12221 аппарат относится к типу ПлП-2-200 , но с максимальным рабочим током 320А.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Аппарат соответствует требованиям технических условий ТУ 3441-004-32472367-99 и имеет сертификат соответствия РОСС RU АЯ04.Н00845 от 16.07.2004 г.

2.2. Технические характеристики аппарата приведены в таблице 1.

Таблица  1

| № | Наименование | Ед-ца измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение трехфазной питающей сети при частоте 50 Гц | В | 380(19/38 |
| 2 | Напряжение холостого хода | В, не более | 300 |
| 3 | Максимальный рабочий ток - режим 1 / режим 2 | А | 160 / 320 |
| 4 | Номинальный рабочий ток - режим 1 / режим 2 | А | 140/ 280 |
| 5 | Потребляемая мощность (Режим 1) Потребляемая мощность (Режим 2) | кВт | 24 48 |
| 6 | Наибольшая толщина разрезаемого металла (углеродистая сталь) при напряжении сети 380В при резке вручную: - режим 1 - режим 2 | мм, | 45 80 |
| 7 | Скорость резки, углеродистой стали толщиной 10 мм | мм/мин, не менее | 2000 |
| 8 | Режим работы ( ПВ); Макс.режим/ номин.режим | % | 80/100 |
| 9 | Плазмообразующая среда | - | воздух |
| 10 | Охлаждение плазмотрона | - | воздушное |
| 11 | Расход воздуха ( не менее) | л/мин | 500 |
| 12 | Давление воздуха -режим 1 -режим 2 | Атм. | 5 6 |
| 13 | Рекомендуемый диаметр сопла 1 режим 2 режим | мм | 2,7 Не меньше 3,2 |
| 14 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | - | IP21 |
| 15 | Габаритные размеры: - источник питания (ДxШxВ) | мм | 620х560х980 |
| 16 | Длина коммуникаций от источника питания до плазмотрона | м | 10,20, |
| 17 | Масса ИП | кг, не более | 255 |

3. Комплект поставки.

Аппарат «ПУРМ-320А» поставляется в следующей комплектации*:

| № | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП-320А | Источник питания для аппарата ПУРМ-320А | 1 |
| 2 | КШ3-Р-10 РП-2 | Ручка с пакетом кабель-шланговым для установок типа ПУРМ воздушного охлаждения | 1 |
| 3 | П2-180 | Плазмотрон для ПУРМ-180 | 1 |
| 4 | ВП2Б1-10А | Предохранитель | 2 |
| 5 | К-01У | Катод (электрод) для ПУРМ | 10 |
| 6 | С1-180 | Сопло | 5 |
| 7 |  | Кабель заземления | 1 |
| 8 | КП2 | Ключ плазмотрона | 1 |

*Комплектация оборудования может отличаться от приведенной в зависимости от модификации и исполнения аппарата.

3.2. Аппарат может комплектоваться кабель-шланговым пакетом длиной 20 или 30 метров, втулкой ВД-2 для работы с машинами автоматической резки. Дополнительно могут поставляться компрессор типа К-24  или  Aircast СБ4/С-100.LB50, очиститель сжатого воздуха от влаги, масла и пыли ВЦ-10К. Аппарат может использоваться совместно с машинами для резки металла типа «Стрела-Пл», «Грань, «Сателлит», «АСШ-2», «АСШ-70»,  «Огонёк»,  «Гугарк

# 4.Устройство и принцип работы.

4.1. В источник питания входят два понижающих трансформатора, блок автоматики, панельный блок выпрямителей переменного тока, системы защиты и обеспечения работы аппарата в заданных технических условиях.

На передней панели источника питания находятся  переключатели  подачи электропитания по режимам работы, контрольные лампы и приборы контроля,  предохранители.

Для удобства работы источник питания установлен на колесах обеспечивающих возможность его перемещения.

4.2. Резак плазменный в сборе с электрическими и воздушными коммуникациями состоит из плазмотрона (рис.1), ручки, кабеля поджига дежурной дуги, токогазоподвода,  и  кабеля управления.

Плазмотрон обеспечивает условия для образования и поддержания плазменной дуги На внутренней стороне ручки находится клавиша включения резака в работу.

Процесс плазменной резки основан на использовании воздушно-плазменной дуги постоянного тока прямого действия (электрод-катод, разрезаемый металл-анод).

4.3 При включении тумблера «РЕЖИМ 1», (см.рис.4) напряжение 220 в. подается на трансформатор

Т4, через свободно замкнутые контакты КН 3.2 на пускатель КМ 2 и на блок вентиляторов. При этом загорается контрольная лампа «РЕЖИМ 1», срабатывает реле КН 5 и через контакторы КН 5.2 готовит цепь управления аппаратом.

При нажатии клавиши управления на ручке резака при ручной резке (или выносной пусковой кнопки при автоматической резке) SB1 напряжение управления подается через контакты КН 4.1 на реле КН2, включающее пускатель КМ3.Напряжение 380 в. через контакты пускателя КМ3.1 подается на понижающий трансформатор Т1. Своим срабатыванием КМ3 обрывает цепь питания КН4 контактами КМ3.2,при этом реле КН4 продолжает удерживаться заряженным конденсатором С17 на время 1,5 сек.

Напряжение с диодного моста VD1-VD6 через контактыКМ2.1 поступает на осциллятор и на клеммы  «ИЗДЕЛИЕ» и «КАТОД», при этом вольтметр расположенный на панели управления источника питания показывает напряжение 280 в.

Генератор осциллятора VD3, VD2, Т1 начинает выдавать импульсы высокого напряжения

Которое через токодобавочную катушку L1 подается на клемму «СОПЛО» вызывая электрический пробой зазора между соплом и катодом плазмотрона. Появившийся разряд засасывается в зону аэродинамического разряжения между катодом и соплом и выдувается из сопла в виде дежурной дуги.

Через 1,5 секунды конденсатор С17 разряжается на катушку реле КН4 которое обрывает

цепь питания реле КН3.Контакты КН3.2 размыкают цепь питания пускателя КМ2 подающего напряжение на осциллятор. Дежурная дуга прерывается.

При нормальной работе плазмотрона токи протекающие по шинам катода вызывают срабатывание геркона SF1 дублирующего контакты 4.2 поддерживая работу пускателя КМ2.

При замыкании в процессе работы катода и сопла (сильная влажность, мал зазор, попадание через канал сопла расплавленных частиц металла, забрызгивание  внутренней поверхности сопла медью катода при выгорании циркония более 2-х мм.),геркон SF2 вследствии возростания тока срабатывает, подавая напряжение на реле КН1,которое обрывает цепь питания КМ3 и включает лампу индикации «КЗ».

4.4. При включении тумблера «РЕЖИМ 2»(SA2) напряжение через контакты КН2.3 включает пускательКМ1,загорается лампа «РЕЖИМ  2» (С12).380В через контакты КМ1.1 подается на трансформатор Т2.Ток  на диодных  мостах  суммируется .

5. Подготовка к работе.

5.1. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ.

5.1.2. Перед первым подключением ИП проверить на щитке подключения сети наличие и соответствие требованиям напряжения (380±5%) и ноля. При отсутствии или заниженном значении напряжения на одной из фаз, отсутствии ноля ИП  НЕ РАБОТАЕТ.

5.1.3. Кабелем КГ3х16+1х10 подключить ИП к сети питания, длина кабеля не должна превышать 10м. при большей длине во избежание падения напряжения необходимо увеличивать сечение кабеля.

Подсоединять провода питания от электрической сети в соответствии с обозначениями фаз («А», «В», «С») и нулевой рабочий провод «N» к ИП.   ВНИМАНИЕ! При несоответствии фазных проводов обозначениям на ИП блок автоматического регулирования током резки не работает.

5.1.4. Подсоединить комплектующее оборудование согласно схеме подключения, зажим  кабеля «Изделие» прикрепить к разрезаемому металлу. Заземлить ИП, компрессор и разрезаемое изделие (рабочий стол) гибким медным кабелем сечением не менее 16 мм²  на заземлители,  электрически независимые от  заземлителя нейтрали стационарной электрической сети (что соответствует системе заземления ТТ по ГОСТ Р 50571,20),

Во избежание пробоя импульсов высокого напряжения дежурной дуги через шину заземления на корпус ИП и, как следствие, выход из строя платы автоматики, запрещается использовать для заземления ИП нулевой провод сети питания!

ИП необходимо заземлить отдельным проводом на заземлитель, не соединенный с заземлителем разрезаемого металла (сварочного стола). Значение сопротивления проводов заземления не должно превышать 25 ОМ (ПУЭ пункт 1.7.163)

5.1.5. При подключении дополнительного комплектующего оборудования руководствоваться паспортами на это оборудование.

5.2. Вывернуть плазмотрон из ручки. Снять сопло и вывернуть катод (электрод). Осмотреть поверхности сопла и катода. Если глубина выгорания  циркониевой (гафниевой) вставки катода составляет более 2 мм, катод подлежит обязательной замене, так как дальнейшая эксплуатация такого катода приведет к разрушению плазмотрона.

Рабочие поверхности сопла и катода должны быть чистыми. Появляющийся в процессе эксплуатации нагар необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой.

# Проверить состояние резьбы катода. Катод должен заворачиваться свободно  до упора в ручную с обязательным подтягиванием прилагаемым к плазмотрону ключем цангового типа.

Посадочная поверхность сопла должна быть чистой, без сколов и вмятин. Диаметр отверстия сопла не должен превышать более двух диаметров от первоначального значения.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АППАРАТА.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКУ ИП ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ВЫВЕРНУТОМ  ПЛАЗМОТРОНЕ          НЕ ВКЛЮЧАЯ КОМПРЕССОР.

5.4.1Проверка работоспособност ИП:

-подсоединить питание к ИП и при вывернутом плазмотроне и выключенном компрессоре включить тумблер питания «РЕЖИМ1» на ИП. Должен загореться индикатор «РЕЖИМ1» и заработать вентиляторы охлаждения. Нажатием клавиши управления на резаке (или выносной кнопки управления при комплектации втулкой) ИП включается в работу, при этом на вольтметре ИП должно быть напряжение 280В, слышны щелчки срабатывания пускателей и звук разряда на осцилляторе. Это свидетельствует о работоспособном состоянии ИП.

5.4.2. Установить тумблер на источнике питания в положение «Выкл.».

Проверить зазор между катодом и соплом для чего: снять седло (поз.8 рис.1), опустить сопло (поз.1 рис.1) на установленный катод до касания и, через отверстие сопла, замерить штангенциркулем расстояние от наружной поверхности сопла до центральной части катода, затем, установив седло, вновь замерить это расстояние. Если разница между замерами не равна 0,8±0,2мм, то произвести регулировку зазора между соплом и катодом для чего:

-отвернуть мундштук (поз.2);

-снять кожух (поз.3);

-отвернуть и снять гайку (поз.6) плазмотрона;

-установить сопло (поз.1) плазмотрона на своё посадочное место;

-удерживая рукой корпус (поз.5), вращением электрододержателя (поз.4) против часовой стрелки добиться увеличения замеренного ранее расстояния на величину 0,8 (0,2 мм;

-зафиксировать выставленный зазор гайкой (поз.6);

-установить кожух (поз.3 рис.2) и завернуть мундштук (поз.2) плазмотрона;

-завернуть плазмотрон в ручку.

5.4.2. Установить тумблер на источнике питания в положение «Выкл.».

. В процессе резки происходит выработка катода и сопла, и эти детали подлежат периодической замене. Длительность работы одного катода составляет ориентировочно 40 мин непрерывного реза и зависит от вида и толщины разрезаемого металла. Появление в процессе резки зеленоватого оттенка режущей дуги свидетельствует о выработке циркониевой вставки на катоде и начале горения меди самого катода.  ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОГОРАНИЯ КАТОДА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛАЗМОТРОНА НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ РЕЗКУ, выключить ИП и через 1…1,5 мин. выключить компрессор (время для охлаждения плазмотрона).

5.4.3.Максимально допустимая глубина выработки циркониевой вставки составляет 2,5 мм. Сопло подлежит замене при увеличении диаметра отверстия в два раза относительно первоначального значения (для сопла С1-180 не более 5 мм).

5.4.4.  Замена катода и сопла в процессе работы и проверка зазора между катодом и соплом производится ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИП в следующей последовательности:

5.4.5.1. Обесточить ИП, отключить компрессор, дать воздуху выйти из воздушного шланга и вывернуть плазмотрон из ручки резака.

ВНИМАНИЕ!!! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАТОДОДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАЗМОТРОНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫВОРАЧИВАТЬ ПЛАЗМОТРОН ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В КАБЕЛЬ – ШЛАНГОВОМ ПАКЕТЕ.

5.4.5.2.Разобрать плазмотрон, для чего отвернуть мундштук (рис.2 поз.2), снять сопло и ключом плазмотрона вывернуть катод. Осмотреть рабочие поверхности катода и сопла, появляющийся в процессе работы нагар, капли металла необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Посадочная поверхность сопла должна быть ровной, без сколов и вмятин. Проверить дефлектор электрододержателя (поз.9) - он должен быть завернут до упора. При выработке катода или сопла более допустимого заменить их на новые, при этом проверить состояние резьбы катода. Катод завернуть вручную до упора и ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОВЕРНУТЬ КЛЮЧЕМ ПЛАЗМОТРОНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИКСАЦИИ, НЕДОВОРАЧИВАНИЕ КАТОДА ПРИВЕДЕТ К ПРОГОРАНИЮ ПЛАЗМОТРОНА!

5.4.5.3.  При замене катода или сопла необходимо проверить зазор между катодом и соплом. Для этого (рис.1) снять седло, прижать сопло без перекоса к катоду  и  штангенциркулем через отверстие в сопле замерить размер L1, затем установить седло и сопло и замерить расстояние L2. Разница замеров составляет величину зазора между катодом и соплом и должна быть в пределах

Рис.1 Регулировка зазора между катодом и соплом (кожух и мундштук сняты)

Рис. 1

1 – сопло

2 – катод

3 – корпус

4 – гайка

5 – электрододержатель

6 – штангенциркуль

7 – седло

Рис.2

Плазмотрон П2-180

| 1. Сопло С1-180М | 6. Гайка Г-П1-180М |
| --- | --- |
| 2. Мундштук З-П1-180М | 7. Электрод (катод) К-01У |
| 3. Кожух П-П1-180М | 8. Седло СС-П2-180 |
| 4. Электрододержатель ЭД-П2 | 9. Дефлектор электрододержателя ДЭД-П2 |
| 5. Корпус Кт-П2-180 |  |

0,8 ±0,2 мм. При работе в условиях высокой влажности воздуха рекомендуется выставлять зазор по верхнему пределу, т.е. 1 мм.

В случае если разница размеров не укладывается в допуск, произвести регулировку зазора. Для этого ключом плазмотрона ослабить гайку (поз.4) и  вращая электрододержатель (поз.5) за хвостовик увеличить или уменьшить зазор, поворот электрододержателя на один оборот соответствует перемещению его вдоль оси на 1 мм. После установки требуемого зазора собрать плазмотрон, для чего:

-придерживая  рукой  электрододержатель от проворачивания в текстолитовом корпусе ключом

плазмотрона затянуть гайку (поз.4);

-установить на место сопло (поз 1);

-надеть кожух и завернуть мундштук, при этом кромки  мундштука должны равномерно

прижать сопло к седлу.Собрать плазмотрон.

ВНИМАНИЕ!!! НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЕ СОПЛО (ПЕРЕКОС, 
   НЕПЛОТНАЯ ПОСАДКА) МОГУТ ПРИВЕСТИ К БОКОВОМУ ПРОГОРАНИЮ ПЛАЗМОТРОНА.

5.4.5.4.  Для проверки наличия зазора между дефлектором электрододержателя  и внутренней поверхностью сопла продуть воздух через хвостовик плазмотрона. Свободный проход воздуха свидетельствует о наличии необходимого зазор 1…2 мм, при запирании воздуха вывернуть катод и проверить его внутреннюю поверхность, при исправности катода необходимо укоротить дефлектор со стороны катода на 1 мм.

5.4.5.5После замены катода или сопла и регулировки зазора ввернуть плазмотрон в ручку

Резака.                                                                                                                                                                                                                                                                               5.4..6.  По окончании работы (рабочей смены) обесточить ИП, через 30…40 с. выключить компрессор, после выхода воздуха из шланга вывернуть плазмотрон. Для удаления конденсата воды и масла из КШ включить компрессор и продуть КШ .

6. Порядок работы и условия эксплуатации.

6.1. Установить тумблер источника питания «РЕЖИМ-1» положение «Включено» и убедиться что лампочка   «РЕЖИМ-1» загорелась.

6.2. Включить компрессор или подать давление от воздушной магистрали.  Отрегулировать давление воздуха в пределах 5,5-6 кг/см2по манометру расположенному на передней панели ИП.

Примечание: Рекомендуется использовать воздух с влажностью не более 80 %, без масла и механических примесей.

6.3. Проверить поджиг дежурной дуги. Для этого направить плазмотрон в сторону и нажать клавишу на ручке резака. При этом должна возникнуть дежурная дуга, которая при нажатой кнопке автоматически отключается через 1,5-2,0 секунды. Показания вольтметра на ИП должны быть в пределах 280 В. Если значение налряжения на вольтметре будет менее 280 В. необходимо проверить соответствие подведенной мощности требуемым величинам или пофазное наличие напряжения.

6.4. Расположить резак над разрезаемым изделием на расстоянии  8-10 мм от рабочей поверхности сопла и нажать клавишу.

После возникновения режущей дуги скорость перемещения резака должна быть такой, чтобы дуга резала металл на всю толщину и горела без обрыва. При чрезмерной скорости перемещения резака дуга не успевает проплавлять металл и частицы расплавленного металла, выбрасываются на поверхность изделия.

«РЕЖИМ-1» обеспечивает резку металлов толщиной до 45 мм.

При включении выключателя «РЕЖИМ-2» происходит подключение второго силового трансформатора, что обеспечивает увеличение толщины разрезаемого  металла до 80 мм. При этом загорается контрольная лампа

«РЕЖИМ-2».Отрегулировать давление воздуха в пределах 6-6,5 кг/см².                                                                             4.

ПРИМЕЧАНИЕ: С целью сглаживания амплитуды заброса тока при включении в работу двух трансформаторов (Режим 2),  включение второго трансформатора относительного первого происходит с временной задержкой  0,5-1 сек. При  этом наблюдается двойное увеличение мощности дуги.

6.5. В процессе резки  необходимо  выдерживать зазор между соплом и разрезаемым  изделием,  так как  частые касания изделия приводят к преждевременному выходу из строя сопла плазмотрона.

Категорически запрещается:  Касаться разрезаемого изделия корпусом плазмотрона (поз.9, рис.2), так как это может привести к прожогу  корпуса.

6.6. При появлении в процессе резки зеленоватого оттенка режущей дуги прекратить резку, выключить источник питания, компрессор и проверить состояние катода .

6.8.В процессе резки металла следует следить за величиной давления воздуха по манометру установленному на панели управления ИП.

Так при резке плазмотроном воздушного охлаждения при давлении менее 4 атм. возможен перегрев внутренних деталей плазмотрона, плохая стабилизация плазменной струи, переход  работы плазмотрона на нерасчетный режим последующим выходом его из строя.

Рис.3 Схема подключения.

| Источник питания | 1 |
| --- | --- |
| Панель управления | 2 |
| Кабель подключения к сети | 3 |
| Ручка с кабель-шланговым пакетом | 4 |
| Плазмотрон | 5 |
| Кабель заземления (источник - металл) с клеммой | 6 |
| Клемма заземления на источнике питания | 7 |
| Провод заземления источника питания | 8 |
| Провод заземления компрессора | 9 |
| Провод заземления разрезаемого металла | 10 |
| Штуцер подсоединения воздуха на источнике питания | 11 |
| Шланг подвода воздуха | 12 |
| Компрессор | 13 |
| Очиститель воздуха | 14 |
| Разрезаемый металл | 15 |

Рис.4 Схема электрическая принципиальная.

Перечень элементов к электрической схеме ПУРМ-320A.

|  | Источник питания |  |
| --- | --- | --- |
| F1,F2 | Вставка плавкая ВП 2 Б1-5А | 3 |
| SA1 | Тумблер ТВ-1-4 | 2 |
| KM1 | Пускатель ПМ-12-063151 УХЛ4В 63А с РТТ 231-63 (кат.220В) | 2 |
| KM2 | Пускатель ПМ-12-040150 УХЛ4 40А (220В) | 1 |
| SB1 | Микровыключатель ПМ-22-2В (ПМ-9, ПМ-24) | 1 |
| SF1,SF2 | Геркон КЭМ-2 гр.А | 3 |
|  | Диоды |  |
| VD1...VD6 | ДЛ-142-100 12кл | 6 |
| VD7…VD10 | КД-202Д (Ж,К,М,Р) | 4 |
| VD11…VD14 | Д-122-40-10 | 4 |
| Al | Конденсаторы |  |
| C1…C8 | К-73-17 0,47 мкФ 630В | 8 |
| C10…C12 | К-73-17 1мкф 630В | 3 |
| C14..C16 | К-73-17 0,22 мкФ 60В | 3 |
| С 17 | К -50-16 1000 мкФ 63В | 1 |
|  | Резисторы |  |
| R1...R6 | МЛТ-2 470 Ом | 6 |
| R7 | ПЭВ-100 1 кОм (С5-35) | 1 |
| R8 | СН-323-442 2 Ом | 1 |
| R9...R12 | МЛТ-2 150 Ом | 4 |
| R13 | МЛТ-2 1кОм | 1 |
| R14 | МЛТ-2 390 кОм | 1 |
| RS1 | Шунт 75ШС ММЗ-200-0,5 | 1 |
| RS2 | Шунт 75ШС ММЗ-500-0,5 | 1 |
|  | Реле |  |
| KH-l,КH-4,KH-5 | РЭС-32 27В | 3 |
| KH-2,KH-3 | 114А4-24VDC1FL (РП-21 24В,рэп-26 24В) | 2 |
|  | Трансформаторы |  |
| T1, | Трансформатор силовой | 1 |
| T4 | ТАН-1 220В/27В (ТАН-13,ТАН-27,ТА-28,ТА-88) | 1 |
| HL1...HL3 | Лампа МН 24В 90мА | 3 |
| PA | Амперметр М42300 0..500А | 1 |
| PV | Вольтметр М42300 0 — ЗООВ | 1 |
| SK1...SK4 | Термостат В-1002А90°С (100°С) | 1 |
|  | Клеммы, зажимы |  |
| XT1...XT3 | Болтовые клеммы внешних подсоединений | 3 |
| XT4 | Зажим сварочный 500А | 1 |
| X1 | Разъем TS 7206 ЗР 32А 380В | 1 |
| M1 | Электровентилятор 1,25 ЭВ-2,8-6-327 ОТ4 | 3 |
| М2 | Электровентилятор 70.3730 12/110 |  |
| A2 | Осциллятор |  |
| VD1 | Диод Д-246 | 1 |
| VD2 | Тиристор Т 132-50-12-4 | 1 |
| VD3 | Динистор КН 102Б | 1 |
|  | Конденсаторы |  |
| Cl | ДПС-0,45-10у3 (МБГО-2 10 мкф 630В ) | 1 |
| C2 | К-73-11аО,15мкф63В (220пФ 63В) | 1 |
| C3 | КВИ-3 470 пФ 16кВ (б30пФ 12кВ) |  |
| C4 | К-73-17 0,47 мкФ 630В | 1 |
| C5 | ДПС-0,45-5 У3 (МБГО-2 4мкф 630В) | 1 |
|  | Резисторы |  |
| Rl | МЛТ-1 100 кОм | 1 |
| R2 | МЛТ-0,5 33 кОм | 1 |
| R3 | МЛТ-0,5 22 кОм | 1 |
| R4,R5 | МЛТ-0,5 51 кОм | 2 |
| R6 | МЛТ-1 200 кОм | 1 |
| R7 | ПЭВ-25 180 Ом |  |
| R8 | МЛТ-0,5 100кОм |  |
| Tl | Трансформатор 3012.3705 ТУ37.464.035-93 | 1 |
| LI | Дроссель | 1 |
| FV1 | Разрядник | 1 |
| A3 | Блок управления током резки | 1 |

7.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АППАРАТА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

7.1. К работам по поиску и устранению неисправностей аппарата допускаются лица, имеющие квалификацию, указанную во введении   руководства.

7..2. В период действия гарантийных обязательств производителя разрешается проведение следующих работ владельцем аппарата вне сервисного центра :

- диагностика и определение неисправности по нижеизложенной методике;

- регулировочные работы по согласованию с изготовителем;

- ремонт (замена) некоторых деталей по согласованию с изготовителем.

Неисправности аппарата разделяются на неисправности ИП,  неисправности плазмотрона и неисправности КШ.

7..3. Перечень возможных неисправностей ИП приведена в таблице 3.

Таблица 3.

| Описание неисправности | Возможные причины | Указания по устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При опробовании ИП (плазмотрон выкру- чен из ручки) при включении тумблера питания ИП «РЕЖИМ1» лампочка «РЕЖИМ1» не горит, вентиляторы охлаждения не работают, при нажатии клавиши на ручке резака ИП не работает (щелчков срабатывания пускателей не слышно), напряжение на вольтметре ИП отсутствует. | 1.1.Отсутствие напряжения питания в сети. | Проверить напряжение и наличие ноля на щите подключения. |
|  | 1.2.Перегорание предохранителей F1, F2, F3. | Проверить предохранители, при перегорании заменить (номинал 5А). |
|  | 1.3.Неисправность тумблера включения питания. | Разъединить разъём питания ИП, снять приборную панель, прозвонить тестером цепь тумблера, при неисправности тумблера заменить на аналогичный. |
| 2. При опробовании ИП (плазмотрон выкручен из ручки) при включении тумблера питания ИП лампочка «РЕЖИМ1» не горит или горит в полнакала, при этом вентиляторы охлаждения работают, при нажатии клавиши на ручке резака ИП не работает (напряжения 280В на вольтметре нет). | 2.1.Отсутствует одна из фаз или ноль в сети питания. | Проверить напряжение в сети и наличие ноля на щите подключения ИП, проверить состояние контактов на подсоединения к ИП. |
|  | 2.2.Перегорание предохранителя F2. | Проверить состояние предохранителя, при перегорании заменить (номинал 5А). |
| 3. При опробовании ИП (плазмотрон выкручен из ручки) после включения тумблера питания ИП при нажатии клавиши на ручке напряжение на вольтметре ИП занижено (100…250В) или отсутствует, возможен повышенный гул тран- сформаторов. | 3.1.Обрыв или пробой обмоток силового трансформатора Т1. | Отключить питание ИП, снять защитный кожух ИП. Осмотреть трансформатор, прозвонить тестером обмотки. При обрыве или пробоеобмоток трансформатор подлежит замене. |
|  | 3.2. Неисправны силовые диоды VD1…VD 12 | Проверить диоды, при их неисправности (пробой, обрыв провода) заменить на аналогичные. |
|  | 3.3. Отсутствует одна из фаз или ноль в сети питания. | Проверить напряжение в сети и наличие ноля на щите подключения. |
| 4. При включении тумблера питания лампочка «РЕЖИМ1» горит, вентиляторы охлаждения работают, пускатель КМ-2 сработал. При нажатии клавиши на ручке резака слышно срабатывание реле КН-1, КН-4, но напряжение на вольтметре ИП отсутствует и пускатель КМ-1, (КМ-3) не срабатывает. | 4.1.Срабатывание теплового реле пускателя КМ-1.(КМ-3) | Обесточить питание ИП, снять приборную панель и осмотреть контакты теплового реле на пускателе КМ-1,(КМ-3). Если контакты теплового реле разомкнуты, нажать кнопку их замыкания. |
|  | 4.2 Обрыв или перегорание катушки пускателя КМ-1,(КМ-3). | Обесточить питание ИП, снять кожух и прозвонить тестером обмотку катушки пускателя КМ-1,(КМ-3). Неисправную обмотку или пускатель заменить. |
| 5.При опробовании плаз-мотрона на вольтметре напряжение 280 В, но при этом разряд на осцилляторе не слышен, дежурная дуга не возбуждается. | 5.1 Неисправен осцил-лятор, отсутствует его питание (280 В). | Обесточить ИП, снять защитный кожух, проверить провода питания осциллятора (провода 17,18, пускатель КМ-2, резистор R8). При обнаружении обрыва восстановить цепь. |
|  | 5.2.Неисправен тирис-тор VD2 или динистор VD3 в осцилляторе. | Тиристор или динистор заменить на аналогичные. |
|  | 5.3..Обрыв в резисторе R7 или неисправен диод VD1. | Проверить резистор и диод, при неисправности заменить на аналогичные. |
| 6. При резке металла импульс дежурной дуги не поджигает рабочую дугу. | 6.1.Завышенное давление воздуха. | Установить давление воздуха на манометре ИП равное 5-6 атм. |
| 7. При установленном плазмотроне, давлении воздуха в сети ИП 5-6 Атм. при нажатии клавиши на ручке резака загорается лампочка «КЗ», повышенный «гул» трансформатора. | 7.1.Короткое замыка-ние между катодом и соплом плазмотрона. | Устранить замыкание, см. п.1 таблицы 4. |
|  | 7.2.Неисправны сило-вые диоды VD1..VD12 | Проверить силовые диоды, см.п.3.2 данной таблицы. |
|  | 7.3.Неисправен геркон SF2 на пускателе КМ2. | Отключить питание ИП, снять прибор-ную панель и осмотреть геркон. Его контакты должны быть разомкнуты, при залипании контактов геркон заменить (временно до замены можно поставить перемычку между контактами геркона). После замены отрегулировать положение геркона на пластине пускателя. |
| 8. Если при проверке ИП ( п.5.2.1.) все показатели в норме, но режущая дуга не возникает. | 8.1.Отсутствует контакт в цепи кабеля «ИЗДЕЛИЕ» | Отключить питание ИП. Проверить надёжность контактов в цепи кабеля : контакт зажима с разрезаемым металлом, контакт на самой клемме, контакт на клемме «ИЗДЕЛИЕ» на ИП, целостность кабеля.. Подгорание контактов зачистить, затянуть болтовые соединения, восстановить кабель. |
|  | 8.2.Подгорание контактов пускателя КМ1. | Отключить питание ИП, снять прибор-ную панель и осмотреть контакты пускателя КМ1, при их подгорании зачистить мелкозернистой шкуркой и продуть воздухом, при сильном подгорании заменить пускатель. |
| 9. При включении тумб-лера питания ИП аппа- рат работает, но не горит лампочка «РЕЖИМ1», или при отказе ИП не загора-ется лампочка «КЗ» или «ПЕРЕГРЕВ» | 9.1.Перегорание лампочек. | Снять защитные колпачки световой арматуры, проверить исправность лампочек, неисправные заменить. |

5.5.4. Перечень возможных неисправностей плазмотрона приведен в таблице 4.

Таблица 4.

| Описание неисправности | Возможные причины | Указания по устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При работе ИП при нажатии клавиши на ручке резака загорается лампочка «КЗ» или во время резки происходит обрыв режущей дуги. | 1.1.Короткое замыка-ние между катодом и соплом из-за малого зазора между катодом и соплом, попадания частиц расплавленного металла в зазор между катодом и соплом, слабой затяжки катода или наличия влаги в зазоре между катодом и соплом. | Отключить питание ИП, дать воздуху выйти из КШ и выкрутить плазмотрон из ручки. Разобрать плазмотрон (см.п.5.3.5.) ,Прове-рить состояние поверхностей катода и сопла, при необходимости зачистить, подтянуть катод ключом плазмотрона, проверить величину зазора (должен быть 0,8±0,2мм). При наличии влаги в КШ вывернуть плазмотрон из ручки и продуть воздухом под давлением 5…6 Атм., слить конденсат из ресивера компрессора. |
| 2. Обгорание или пробой мундштука плазмотрона. | 2.1.Касания мундштука о разрезаемый металл. | Не допускать касаний мундштука о разрезаемый металл, применять упор плазмотрона при резке плоских листов. Поврежденный мундштук заменить. |
| 3. Обгорание текстоли-тового корпуса плазмо-трона, быстрая выработка катода и сопла,перегрев их поверхностей (фиолетово-синий цвет). | 3.1.Недостаточные дав-ление или расход воздуха через плаз-мотрон. | Выставить необходимое давление воз- духа (5-6 Атм. по манометру на ИП), расход воздуха от компрессора должен быть не менее 300 л/мин. |
|  | 3.2. Слабая затяжка катода. | Разобрать плазмотрон (см.п.5.3.5.) и ключем плазмотрона подтянуть катод, не допускать слабой затяжки катода. |
| 4.Оплавление гайки, перегрев кожуха | 4.1.Плазмотрон не до конца завернут в ручку резака. Происходит по-теря воздуха по резьбе катододержателя. | Проверить состояние резьбы на плазмотроне и в ручке, завернуть плазмотрон до упора в ручку резака. |

5.5.5. Перечень возможных неисправностей КШ приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| Описание неисправности | Возможные причины | Указания по устранению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Если при исправном ИП, исправном плазмо-троне, надёжном контак- те кабеля «ИЗДЕЛИЕ» дежурная дуга не воз- буждается. | 1.1.Отсутствие контакта или обрыв высоко-вольтного провода КШ. | Отключить питание ИП, дать воздуху выйти из КШ, снять приборную панель, вывернуть плазмотрон из ручки резака и тестером прозвонить цепь высоковольтного провода от клеммы «СОПЛО» на плате ИП до наружного кольца на ручке резака. Проверить места пайки и целостность провода по длине КШ. Повреждённый (перебитый) провод подлежит замене. |
| 1.2.Повреждение силового провода ПЩ. | Отключить питание ИП, дать воздуху выйти из КШ, снять приборную панель, вывернуть плазмотрон из ручки резака и тестером прозвонить цепь силового провода – от тройника токогазопровода на ИП до внутреннего резьбового отверстия на ручке резака. При обрыве провод подлежит замене в условиях предприятия изготовителя. |
| 1.3.Неисправен микровыключатель на ручке резака. | Отключить питание ИП, тестером прозвонить цепь микровыключателя (про- вод управления) при нажатой клавише, проверить целостность мест пайки. При обрыве провода припаять его, при неисправности микровыключателя заменить на аналогичный. |

5.5.6.  Если во время резки металла происходит обрыв режущей дуги, возможны следующие причины технологического характера:

- скорость перемещения резака не соответствует толщине разрезаемого металла (слишком велика);

- из-за неправильной установки листа при резке на машинах автоматической резки (не параллельность плоскости листа металла и плоскости движения плазмотрона) расстояние от металла до сопла плазмотрона становится более допустимого (10 мм).

Падение напряжения (силы тока и частоты) в сети ниже требуемой величины ведёт к понижению мощности ИП и как следствие уменьшению максимально возможной  толщины разрезаемого металла. Проверка значения напряжения на щите подключения ИП должна проводиться в рабочем состоянии ИП (во время реза), а не на холостом ходу.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1.При организации рабочего места и выполнении работ по плазменной резке металла СЛЕДУЕТ СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ правилами техники безопасности, изложенными в ГОСТах, Правилах, Инструкциях и других руководящих документах. Перечень основных документов дан в приложении к руководству.

8.2. Работы по плазменной резке должны проводиться только в отдельном помещении

или изолированной части цеха. Объём помещения должен быть не менее 15 м³  при площади не менее 10 м² на одного работающего.

8.3. Микроклимат в рабочем помещении должен соответствовать требованиям                   ГОСТ 12.1.005-88, Инструкций СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 4053-85.

8.4. Для обеспечения необходимой чистоты воздуха должна быть организована приточно-вытяжная вентиляция и местный отсос, обеспечивающие скорость удаляемого воздуха в зоне резки не менее 1,8 м/с. Если технологический процесс не позволяет расположить приёмник вредных веществ вблизи места резки, то следует применять сочетание отсосов с местной приточной вентиляцией, воздушными душами или подачу чистого воздуха под маску резчика. Для индивидуальной защиты органов дыхания необходимо применять респираторы, соответствующие ГОСТ Р 12.4.191-99.

8.5. Освещенность рабочего места должна соответствовать требованиям Указаний  МУ 2.2.4.706-98 и СНиП 23-05-95.

8.6.  При выполнении работ в общем цеху место работы должно ограждаться ширмами в соответствии с ГОСТ 12.4.062-81, ГОСТ 12.4.128-83. На входе в помещение (участок) должны быть размещены знаки в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 «Осторожно. Повышенный шум» и «Работать с

применением средств защиты органов слуха». Для защиты от шума применять наушники или другие средства  соответствующие ГОСТ Р 12.4.208-99, работа без средств индивидуальной защиты органов слуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

8.7. Для защиты органов зрения от электромагнитного излучения в видимом, ультра-

фиолетовом и инфракрасном диапазонах ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ средств защиты: очки защитные соответствующие ГОСТ 12.4.013-97, маски защитные соответствующие ГОСТ 12.4.023-84 со светофильтрами типа С7, С8  ( для плазменной резки металлов соответствуют току резки 100…175 А)  с учетом индивидуальных особенностей резчика и ГОСТ 12.4.035-78 типа «Хамелеон» с автоматическими светофильтрами регулируемого затемнения. Дуга через светофильтр должна просматриваться в зелёном или жёлто-зелёном цвете.

8.8. Для защиты резчика от механических повреждений и термического воздействия необхо-димо применять защитную спецодежду: костюмы сварщика в соответствующие ГОСТ 27575-87, обувь по ГОСТ 12.4.137-84, рукавицы или краги для сварочных работ соответствующие ГОСТ 12.4.010-75.

8.9. При работе с аппаратом необходимо СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ мерами

электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.039-85,

РД 153-34.0-03-150-00, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и другими руководящими документами.

8.10. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности изоляции соединительных проводов и кабелей, особенно тех, которые перемещаются в процессе работы в зоне резки металла, при обнаружении повреждений РАБОТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

8.11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА на открытой площадке во время выпадения атмосферных осадков или при влажности воздуха более 80%. Следует соблюдать ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ при работе в помещениях с повышенной опасностью: при влажности более 75%, температуре воздуха более 35°С, наличии токопроводящей пыли (угольная, металлическая), наличии токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные).

8.12. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА  в помещениях, относящихся к ОСОБО ОПАСНЫМ: при влажности воздуха близкой к 100% (на стенах, полу и оборудовании конденсируется влага), наличие химически активной или органической среды (пары, газы или жидкости, разрушающие изоляцию и токоведущие части аппарата).

8.13. При длительном хранении аппарата в условиях высокой влажности или при его перемещении из холодного в теплое помещение для удаления конденсата необходимо выдержать его при температуре не ниже 18 °С не менее 24 часов.

8.14. На осцилляторе, высоковольтном проводе и корпусе плазмотрона в режиме дежурной дуги создаётся ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,  поэтому при включённом ИП КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться руками плазмотрона и головки резака – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

8.15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить регулировочные и ремонтные работы на не отключенном от сети аппарате.

8.16. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа аппарата и комплектующего оборудования без заземления или с некачественным заземлением.

8.17. При организации работ СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ правилами пожарной безопасности, изложенными в ГОСТ 12.1.004-91, в ППБ 01-2003, ПОТ РО-14000-005-98, РД 09-364-00 и других руководящих документах. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа аппарата во взрывоопасной и пожароопасной среде:

- горючие газы и пары легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, этиловый спирт, ацетон, нитроэмали и т.п.);

- концентрация взрывоопасной или пожароопасной пыли сверх допустимых пределов;

- наличие на месте проведения работ легковоспламеняющихся материалов.

8.18. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация аппарата при обнаружении

следов перегрева или оплавления проводов, контактов или других элементов электрической цепи. Необходимо выяснить и устранить причину перегрева.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА.

9.1. Техническое обслуживание аппарата производится обслуживающим персоналом для поддержания его в исправном состоянии и обеспечения безотказной работы. Техническое обслуживание аппарата (ТО) подразделяется на ежедневное (ЕТО), ежемесячное (ТО-1), полугодовое (ТО-2). Техническое обслуживание дополнительного комплектующего оборудования производится согласно паспортам на это оборудование. При выполнении ТО необходимо руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в разделе 6.

9.2. Перечень работ проводимых при ЕТО приведен в таблице 6.

Таблица 6.

| Содержание работ | Технические требования |
| --- | --- |
| Перед началом смены. Произвести внешний осмотр всего оборудования. | Не должно быть следов механических повреждений, следов перегрева и обгорания проводов.Провода заземления должны быть надёжно присоединены. |
| 1.2. Включить компрессор, проверить давление воздуха и состояние воздушных шлангов. | Давление воздуха на манометре ИП 5-6 Атм., не допускаются утечки воздуха на соединительных штуцерах, не допускаются порывы шлангов. |
| 1.3. Проверить исправность ИП и плазмотрона. | Проверку произвести в порядке, изложенном в п.5.2 руководства. |
| 2. В процессе работы. 2.1. Замена катода и сопла и при необходимости регулировка зазора. | Осмотр, и замену катода и сопла производить согласно требованиям п.5.4.5.2.руководства. |
| 3. По окончании смены. 3.1 Удаление конденсата воды из воздушных шлангов. | Слить конденсат из ресивера компрессора, вывернуть плазмотрон и продуть КШ воздухом при давлении 5…6 Атм. ВНИМАНИЕ! В холодное время из-за замерзания неудаленного конденсата КШ может потерять работоспо-собность, хранение КШ производить в отапливаемом помещении. |

9.3. Перечень работ проводимых при ТО-1 приведен в таблице 7.	Таблица 7

| Содержание работ | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Очистка внутренних поверхностей плазмотрона. | Разобрать плазмотрон (см. п. 5.4.5.2.) , дополнительно отвернуть гайку и вывернуть электрододержатель. При засорении винтовых канавок прочистить их ветошью, смоченной в бензине, просушить и собрать плазмотрон. |
| 2. Осмотр магнитных пускателей. | Продуть пускатели сжатым воздухом от пыли, подгоревшие контакты магнитных пускателей зачистить мелкой наждачной бумагой и продуть воздухом. Проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений и особенно зажимов контактов, при ослаблении подтянуть. |
| 3. Очистка внутренних полостей ИП от пыли и загрязнений. | 4.1. Продуть сжатым воздухом внутренние полости ИП, особенно радиаторы диодов. При работе в запылённых условиях очистку проводить чаще. |

9.7. Перечень работ,  проводимых при ТО-2 ,приведён в таблице 8.

Таблица 8.

| Содержание работ | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Проверка надежности крепления электрооборудования ИП. | 1.1. Не должно быть ослабления крепления деталей ИП (силовой трансформатор, панели и т. д.) и мест крепления проводов и кабелей. |
| 2. Проверка сопротивления изоляции силового трансформатора. | 2.1. После длительного нахождения ИП в условиях повышенной влажности (хранение или работа) проверить мегометром сопротивление изоляции силового трансформатора, при проведении проверки руковод-ствоваться инструкцией на мегометр. |

9.8. Учет технического обслуживания аппарата  ведется лицом, ответственным  за

эксплуатацию аппарата, по форме, приведённой в таблице 9, ЕТО в ведомость не записывается.

Таблица 9.

| Дата | Вид ТО | Фамилия и подпись | Замечания при проведении работ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель работы | Ответственный |  |

10.УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ АППАРАТА.

10.1.Аппарат в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для группы изделий Ш с

учётом конструктивных особенностей аппарата имеет вариант защиты ВЗ-0  (консервации

не подвергается), имеет внутреннюю упаковку ВУ-IIА-5 по ГОСТ 23216-78.

10.2.Аппарат упакован в тару, изготовленную по чертежам производителя,  категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23216-78. При транспортировании в закрытом транспорте в условиях Л аппарат может перевозиться без упаковки.

10.3. Условия хранения и транспортирования аппарата в части воздействия климатических факторов – С по ГОСТ 23216-78 (хранение в неотапливаемых складах), при этом

не допускается воздействие агрессивной атмосферы, вызывающей разрушение цветных металлов.

10.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С  по

ГОСТ 23216-78 – перевозка различными видами транспорта, кроме морского, с общим числом перегрузок не более 4.

11. СРОК СЛУЖБЫ АППАРАТА И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

11.1. Установленный срок службы аппарата составляет 5 лет. Если по истечении этого срока технические характеристики аппарата не выходят за установленные параметры, возможна его дальнейшая эксплуатация по состоянию.

11.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик аппарата, указанных в настоящем руководстве при соблюдении условий транспортирования, хранения,

монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации аппарата составляет 12 месяцев, а плазмотрона 6 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантия не распространяется на расходные материалы и некоторые элементы электрической схемы (катоды, сопла, лампочки, диоды, термостаты). Гарантия на  плазмотрон обеспечивается при условии использования сопел и катодов, поставляемых предприятием-изготовителем при работе на токах до 320А.

11.3. Предприятие обязуется за свой счет заменить или отремонтировать аппарат в течение указанного гарантийного срока, если будут снижены показатели качества ниже значений, указанных в руководстве.

11.4. Гарантийный срок хранения аппарата составляет 6 месяцев с момента изготовления аппарата.

11.10. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за дополнительное паспортизированное оборудование, поставляемое совместно с аппаратом   (компрессор, аппараты автоматической резки,     очиститель воздуха), гарантии несет завод-изготовитель данного оборудования.

11.10. Основаниями для отказа в гарантийном обслуживании являются следующие обстоятельства:

- отсутствие акта-рекламации;

- нарушение правил транспортирования, хранения или эксплуатации аппарата;

- использование аппарата не по прямому назначению, самостоятельное внесение изменений в конструкцию аппарата;

- имеются следы механических повреждений аппарата;

- серийный номер аппарата или дата выпуска удалены или изменены;

- дефект вызван форс-мажорными обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар и т.д.)

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1. Рекламации на аппарат предъявляются в соответствии с «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения» утвержденной постановлением СМ СССР №888 от 25 июля 1988 г., «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г.№ П-6 , «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» утверждённой постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с внесёнными в них изменениями и дополнениями.

12.2. Претензии предъявляются с составлением акта-рекламации, в котором указываются:

- тип установки, серийный номер и дата выпуска;

- полное описание обстоятельств обнаружения дефекта, выявленные неисправности и причины поломки;

- подписи членов комиссии и ответственного за эксплуатацию аппарата;

- гарантийный талон на аппарат.

12.3. Акт-рекламация должен быть направлен изготовителю не позднее 10 дней с момента его составления.

Изготовитель аппарата : ООО «ВАНИТА» 140050 ул. Карла Маркса д.117  пос. Красково Люберецкий район Московской области .тел/факс (499) 500-28-40 ;(499) 500-28-46 ; (495)-501-51-77.

12.4. Сведения о предъявленных рекламациях заносятся  в таблицу 10.

Таблица 10.

| Дата составления | Содержание | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Аппарат для полуавтоматической воздушно-плазменной резки металлов

ПУРМ-320А № _______________  изготовлен и принят в соответствии с требованиями

Технических условий ТУ 3441-004-32472367-99 и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК______________ /________________/

«___»_____________200__г.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Аппарат ПУРМ-320А №____________ упакован согласно требованиям,

предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковку произвел/_________________/

«___»_____________200__г.

Аппарат «ПУРМ-320А» изготовлен ООО «ВАНИТА», 140050, ул. Карла Маркса, д.117,  пос. Красково, Люберецкий район Московской области, т/ф.(499) 500-28-40 ; т.(499) 500-28-46; т/ф.(495)-501-51-77.

http://www.purm.ru

15.    ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТ ПРИ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

- ГОСТ 12.3.039-85 Плазменная обработка металлов. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.003-91 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

- ПОТ РМ 019-2001 Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов.

- ГОСТ 12.1.019-79  Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- Правила устройства электроустановок (издание 6, утверждены Минэнерго СССР).

- ПЭЭП Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

- ПОТ РО 14000-001-98 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения.

- СанПиН №4053-85 Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов.

- ТИ РМ – 062-074-2002 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок, проведении электрических измерений и испытаний.

- ПОТ РМ –007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

- ГОСТ 12. 1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в РФ.

- РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

- ПОТ РО – 14000-005-98 Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.

- ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. Общие требования  и классификация.

- ГОСТ 12.1.007 – 76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- Приказ МЗ РФ от 14.03.96 №90  О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии.

- Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

- ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.026-20011 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности.

- СН 2.2.4/2.1.8.-562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические условия.

- ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность. Общие требования.

- СН 2.2.4/2.1.8-566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях и общественных зданиях.

- СанПиН 2.2.4/2.1.8-582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения.

- СанПиН 2.2.4-1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

- ГОСТ 12.4.172. ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля.

- ГОСТ 12.1.038 Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

- ГОСТ 12.1.045 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- ГОСТ 12.4.154 Устройства, экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры.

- СанПиН 2.2.4-548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

- СНиП 2.04.05-95 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

- МУ 2.2.4-706-98 Оценка освещенности рабочих мест.

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

- ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12.0.006-2002 Общие требования к управлению охраной труда в организации.

- ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

- Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. Постановление Минтруда и Минобразования России       № 1/29 от 13.01.03г.

- Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Постановление Минтруда России № 51 от 18.12.1998г.